- Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 			май  2018 г.

### Концентраты антимикробных добавок  АМД-БАСКО™

  - Нашим предприятием совместно c Московским Институтом Эколого-Технологических Проблем разработано новое поколение концентратов антимикробных добавок АМД-БАСКО™ на основе высокомолекулярных органических соединений с бактерицидным действием  ПФ0028 медицинского назначения. Они служат для производства экструзионных  пленочных и волоконных изделий: ПФ0028/15-ПЭ – для ПЭ пленок из ПЭВД и ПЭНД, листов из ПЭНД и ПП, ПВ0028/04-ПП для  моно- и мультифиламентных волокон, спанбонда, пленок и листов из ПП, П0028/16-ПС- для листов из ПС и УПС с активной защитой поверхности полимера от развития плесени, бактерий, дрожжей.

- Обеспечивается высокая стерильность полимерных поверхностей.

- Обладает антимикробным действием в отношении:

  - грамотрицательных и грамположительных бактерий (в т.ч. микобактерии туберкулёза, легионеллы, кишечные палочки, стафилококки, стрептококки, синегнойную палочку, сальмонеллы, листерии),

  - вирусов (включая вирусы энтеральных и парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, Коксаки, ЕСНО, аденовирусы, вирусы гриппа (включая вируса птичьего штамм А/H5N1, вируса свиного гриппа А/H1N1), герпеса и др.),

  - грибов (включая грибы родов Кандида, Трихофитон),

  - плесневых грибов (включая молочную плесень),

  - дрожжевых, дрожжеподобных и дерматофитов,

- Обладает дезодорирующими свойствами.

  - Области применения: в соответствии со свидетельством о государственной регистрации и утвержденными инструкциями по применению добавки – разрешено для применения в лечебно-профилактические и детских учреждениях, в быту, на коммунальных объектах, предприятиях общественного питания, на объектах ж/д транспорта и метрополитена, для обработки помещений и изготовления полимерных поверхностей на предприятиях молочной, хлебопекарной, кондитерской и мясной промышленности, для систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также для обеззараживания питьевой воды.

  - Технические свойства концентрата приведены в таблице:

| Наименование показателей | ПФ0028/15-ПЭ | ПВ0028/04-ПП | П0028/16-ПС |
| --- | --- | --- | --- |
| ПТР, г/10 мин (внутренний диаметр капилляра — 1,18 мм) | 75 (2,16/190) | 12-16 (2,16/230/1.18) | 28-31 (5/200) |
| Цвет пленки/отливки при вводе 2% | б/цв. | б/цв. | б/цв. |
| Количество агломератов пигментов, 0,2>0,5мм/ >0,5мм, шт. на 10г пленки ПЭВД при вводе 2% | 0 / 0 | 0/0 | - |
| Фильтр-тест, бар/г, (сетка 5мкм) | 2,5 | 0.4 | - |

  - Приведенные здесь данные являются рекомендованными, основанными на опыте наших лабораторных испытаний, и не являются гарантированными параметрами.