Номенклатура: Аддитивы. Описание и рекомендации. 		март  2018 г.

Композиция “Антифлейм™” трудногорючая полистирольная

На нашем предприятии выпускается трудногорючая композиция «Антифлейм™» УПС-ТГ на основе ударопрочного полистирола. Композиция  применяется для изготовления методом литья под давлением электротехнических, электромонтажных и других изделий, не поддерживающих горение при удалении источника пламени.

Свойства композиции приведены в таблице

| Наименование | Антифлейм™ УПС-ТГ |
| --- | --- |
| Полимерная основа | УПС-825Е |
| ПТР, г/10 мин (5 кг, 200°) | 12-13 |
| Плотность, г/м3 | 1250-1300 |
| Прочность при разрыве, МПа | 16-20 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 30-35 |
| Категория стойкости к горению (ГОСТ 28157-89) | ПВ-0 |
| Испытание нагретой проволокой (ГОСТ 27483-87) | 750°С – 30 с |

При изготовлении композиции используются  высококачественные компоненты ведущих мировых производителей. Композиция выпускается в виде гранул размером 2-5 мм.

По  желанию заказчика композиция выпускается окрашенной в любой цвет под предоставленный эталон, RAL или Panton.